## Slide 1: Functional Testing
Ντόγκα Μαρίνα 3160119
Μπούκας Δημήτρης 3150120

## Slide 2: Κατηγοριες SOFTWARE TESTING
Functional
Non - Functional
Maintenance

## Slide 3: SOFTWARE TESTING
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΛΑΘΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ

## Slide 4: FUNCTIONAL TESTING
ΤΙ ΕΊΝΑΙ: Τρόπος ελέγχου του λογισμικού, ώστε να επικυρωθεί το σύστημα λογισμικού βάσει των λειτουργικών απαιτήσεων
ΣΚΟΠΟΣ: Ο έλεγχος της λειτουργίας και της απόδοσης της εφαρμογής με κατάλληλες εισόδους
ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΙ:
Βασικές Λειτουργίες
Ευχρηστία Συστήματος
Ευκολία Πρόσβασης
Συνθήκες Μηνυμάτων Λάθους

## Slide 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

## Slide 6: ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Unit Testing
Smoke Testing
Regression Testing
Sanity Testing
Integration Testing
Black Box Testing
White Box Testing
User Acceptance Testing

## Slide 7: Unit Testing
Το Unit Testing είναι ένα επίπεδο του Software Testing, όπου ελέγχεται ξεχωριστά κάθε unit / component του κώδικα.
Ο σκοπός του Unit Testing είναι η επικύρωση ότι κάθε μονάδα του λογισμικού λειτουργεί ακριβώς όπως σχεδιάστηκε να λειτουργεί.
Ως unit θεωρούμε τη μικρότερη δυνατή μονάδα λογισμικού που μπορεί να ελεγχθεί.
Το εκτελούν κυρίως οι προγραμματιστές αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και οι testers

## Slide 8: Smoke testing
Ονομάζεται και Build Verification Testing / Confidence Testing
Ο έλεγχος που αποφασίζει πόσο ευσταθές είναι το build. Τρέχει σε κάθε νέο build της εφαρμογής.
Το Build αναπτύσσεται σε QA (Quality Assurance) Environment και επιβεβαιώνεται η σταθερότητα της εφαρμογής

## Slide 9: Regression Testing
Είναι ένα είδος testing που επικυρώνει ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει στον κώδικα δεν επηρεάζουν την υπάρχουσα λειτουργικότητα του προϊόντος.
Χρησιμότητα:
Επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας μετά από αλλαγές
Απαραίτητη η επανεκτέλεση όλων των test cases από προηγούμενες φάσεις
Εκτελείται μετά από εισαγωγή κάποιου νέου functionality ή αλλαγή στον υπάρχοντα

## Slide 10: τυποι του Regression Testing:
Unit Regression
Γίνεται κατά το Unit Testing και ο κώδικας ελέγχεται μεμονωμένα. Πχ. Εξαρτήσεις με το unit που ελέγχεται μπλοκάρονται ώστε να μπορεί να ελεγχθεί ξεχωριστά.
Partial Regression
Επιβεβαιώνει ότι ο κώδικας λειτουργεί σωστά μετά από αλλαγές
Complete Regression
Γίνεται όταν οι αλλαγές στον κώδικα γίνονται σε μεγάλο αριθμό από modules ή η επιρροή σε άλλο module από κάποια αλλαγή δεν είναι σίγουρη.

## Slide 11: Sanity Testing
Είναι ένα break για έλεγχο
Γίνεται στο build
Επιβεβαιώνει ότι παρά τις αλλαγές ο κώδικας παραμένει λειτουργικός

## Slide 12: χαρακτηριστικa του Sanity Testing
Υποκατηγορία του Regression Testing Το Sanity Testing είναι υποκατηγορία του regression testing και επικεντρώνεται σε μικρότερα μέρη της εφαρμογής.
Unscripted: Τις περισσότερες φορές γίνεται χωρίς υπάρχον script.
Not documented: Δεν υποστηρίζεται από documentation.
Narrow and deep: Αφορά σε βαθύτερες προσεγγίσεις του testing.
Performed by testers: Τις περισσότερες φορές εκτελείται από testers

## Slide 13: Integration Testing
Είναι ένα επίπεδο ελέγχου λογισμικού όπου μεμονωμένες μονάδες συνδυάζονται και δοκιμάζονται ως ομάδα
Σκοπός αυτού του επιπέδου δοκιμών είναι να αποκαλυφθούν σφάλματα στην αλληλεπίδραση μεταξύ ολοκληρωμένων μονάδων
Τα test drivers και τα test stubs χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στη δοκιμή ενοποίησης
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μέθοδος δοκιμής: Black Box, White Box, Gray Box. Κανονικά, η μέθοδος εξαρτάται από τον ορισμό της «μονάδας» (unit)
Εκτελείται ως το δεύτερο επίπεδο δοκιμών που πραγματοποιείται μετά το unit testing και πριν από το System Testing

## Slide 14: Black box testing
Ονομάζεται και Specification Based Techniques ή Behavioral Testing
Δοκιμές, λειτουργικές ή μη λειτουργικές, χωρίς αναφορά στην εσωτερική δομή του component ή του συστήματος.
Το πρόγραμμα λογισμικού, στα μάτια του ελεγκτή, είναι σαν ένα μαύρο κουτί

## Slide 15: Τι εντοπιζει
Λανθασμένες ή μη υπάρχουσες λειτουργίες
Σφάλματα διασύνδεσης
Σφάλματα σε δομές δεδομένων ή πρόσβαση σε εξωτερική βάση δεδομένων
Σφάλματα συμπεριφοράς ή απόδοσης
Σφάλματα αρχικοποίησης και τερματισμού

## Slide 16: Το Black Box Testing εφαρμοζεται στα επιπεδα:
Δοκιμής ολοκλήρωσης
Δοκιμής συστήματος
Δοκιμής αποδοχής

## Slide 17: Τεχνικες
Equivalence Partitioning: Πρόκειται για μια τεχνική σχεδιασμού δοκιμής λογισμικού που περιλαμβάνει τη διαίρεση των τιμών εισόδου σε έγκυρα και μη έγκυρα διαμερίσματα και την επιλογή αντιπροσωπευτικών τιμών από κάθε διαμέρισμα ως δεδομένα δοκιμής.
Ανάλυση οριακής τιμής: Πρόκειται για μια τεχνική σχεδιασμού testing που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ορίων για τις τιμές εισόδου και την επιλογή τιμών που βρίσκονται στα όρια και ακριβώς μέσα / έξω από τα όρια ως test data.
Cause-Effect Graphing: Πρόκειται για μια τεχνική σχεδιασμού δοκιμής λογισμικού που περιλαμβάνει τον εντοπισμό των περιπτώσεων (συνθήκες εισόδου) και των αποτελεσμάτων (συνθήκες εξόδου), την παραγωγή γραφήματος Cause-Effect και τη δημιουργία αντίστοιχων περιπτώσεων δοκιμής.

## Slide 18: White Box Testing
Ονομάζεται και Clear Box Testing, Open Box Test, Glass Box Testing, Transparent Box Testing, Code-Based Test ή Structural Testing
Δοκιμή βασισμένη σε ανάλυση της εσωτερικής δομής του component ή του συστήματος.
Τεχνική σχεδιασμού white box testing:
Διαδικασία για την εξαγωγή ή / και την επιλογή των test cases βάσει ανάλυσης της εσωτερικής δομής ενός component ή συστήματος.

## Slide 19: Που εφαρμοζεται
Unit Testing:
Για δοκιμές μέσα σε μια μονάδα.
Integration Testing:
Για δοκιμές μεταξύ μονάδων.
System Testing:
Για δοκιμές διαδρομών μεταξύ υποσυστημάτων.
Ωστόσο, εφαρμόζεται κυρίως στο Unit Testing

## Slide 20: User Acceptance Testing (UAT)
Είναι ένας τύπος testing που πραγματοποιείται από τον τελικό χρήστη ή τον πελάτη για την επαλήθευση / αποδοχή του συστήματος λογισμικού πριν από τη μεταφορά της εφαρμογής λογισμικού στο production environment
Επικύρωση επιχειρηματικής ροής End to End

## Slide 21: Αναγκαιοτητα Δοκιμης
Οι προγραμματιστές προγραμματίζουν το λογισμικό βάσει εγγράφων απαιτήσεων που είναι η «δική τους» κατανόηση των απαιτήσεων και ενδέχεται να μην είναι πραγματικά αυτό που χρειάζεται ο πελάτης από το λογισμικό.
Οι αλλαγές στις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια του έργου ενδέχεται να μην κοινοποιούνται αποτελεσματικά στους προγραμματιστές.

## Slide 22: Functional vs non-functional
To functional testing πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας specification που παρέχεται από τον πελάτη και επικυρώνει το σύστημα με βάση τις λειτουργικές απαιτήσεις, ενώ το non-functional testing ασχολείται με το Performance, το Reliability, το Scalability
Το functional testing εκτελείται πρώτο.
Στο functional testing έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε αν θα το κάνουμε manually ή αν θα χρησιμοποιήσουμε automation tools, ενώ στο non-functional κρίνονται απαραίτητα. Σε αντίθεση με το functional, το manual testing είναι αρκετά επίπονο στο non-functional testing.

## Slide 23: Ευχαριστουμε